ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ PROXYMA S-632 2GSM

- Индикация:

На клавиатуре имеются два светодиодных индикатора «Охрана» и «Готов».

Индикатор «Охрана» отображает состояние охраны:

| Светодиод | Значение |
| --- | --- |
| Погашен | Все разделы сняты, все шлейфы в норме |
| Желтый мигает | Все разделы сняты, есть неготовые шлейфы |
| Желтый | Есть не взятые под охрану разделы |
| Зеленый | Разделы взяты под охрану |
| Красный | Тревога |

Индикатор «Готов» отображает состояние питания и физических каналов доставки:

| Светодиод | Значение |
| --- | --- |
| Зеленый | Питание в норме, каналы работают |
| Зеленый мигает | Напряжение АКБ вне допуска, 220 есть, каналы работают |
| Желтый | Питание в норме, какой-то канал не работает |
| Желтый мигает | Напряжение АКБ вне допуска, 220 есть, какой-то канал не работает |
| Красный | Нет 220 (питание от АКБ), каналы работают |
| Красный мигает | Нет 220 (питание от АКБ), какой-то канал не работает |

- Клавиши SLK-200(300) (клавиатура):

Клавиатура имеет 16 клавиш: 10 цифровых (0…9), используются для ввода цифр, 4 – функциональные, выполняющие действия «Взять», «Снять», «Ввод», «Отмена», 2 содержат спецсимволы «# >» и «* <», которые используются при вводе команд и для пролистывания меню. При вводе информации (кодов хозоргана), клавиша «* <» используется для удаления неверно введенного символа. В режиме просмотра информации эта клавиша используется для возврата назад в пролистывании, а клавиша «# >» для продвижения вперед». Передача в УОО введенной информации происходит после нажатия клавиши «Ввод». Клавиша «Отмена» используется для отмены текущего действия либо возврата на уровень выше в меню.

При загрузке УОО на ЖКИ клавиатуры отображается графический логотип. Если на клавиатуре не нажимается ни одна клавиша в течение 3 минут, ЖКИ гасится.

Клавиатура активируется нажатием любой клавиши. Клавиша при этом не вызывает никаких действий по постановке-снятию, даже если это «Взять», «Снять», при нажатии отображается экран состояния УОО.

- Постановка на охрану:

Перед включением режима охраны:

- убедиться, что горит индикатор «ГОТОВ» зеленого цвета и система готова к постановке под охрану;

- закрыть все защищаемые двери, окна, прекратить перемещения в местах, охраняемых  с помощью датчиков движения.

Ввести  «Взять»    (__) (__) (__) (__)      «Ввод»

команда                   код                    команда

При правильной постановке квартиры на охрану включается на примерно 45 сек. звуковой сигнал, на пульте управления загорается индикатор «ОХРАНА» зеленого цвета.

- Снятие с охраны:

Для снятия квартиры с охраны наберите на пульте управления команду «Снять» затем один из введенных в систему кодов и команду «Ввод». При этом выключается звуковой сигнал и индикатор «охрана»:

Ввести  «Снять»    (__) (__) (__) (__)      «Ввод»

команда                    код                     команда

- Введение кодов в систему:

Сервисное меню доступно из экрана состояния УОО при длительном нажатии клавиши «Ввод». При вводе кода обычного пользователя доступно два пункта меню:

«Сервисное меню 1/2»: нажатие 0 – установка времени и даты, нажатие 1 – просмотр журнала;

«Сервисное меню 2/2»: нажатие 0 - замена кода;

Для замены кода необходимо: длительно нажать клавишу «Ввод», войти в сервисное меню,

затем нажать клавишу «# >», затем набрать цифру 0 – замена кода, затем ввести старый код (действующий) и клавишу «Ввод», затем новый код и клавишу «Ввод», затем выйти из сервисного меню нажатием клавиши «Отмена».

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ООО «Формула охраны»

8(495)227-31-11

С инструкцией ознакомлен_______________________________